Камера Zodikam A6WB Руководство пользователя

Содержание

## Камера и упаковочный лист

- Настройка камеры

- Настройка приложения

  - Загрузка приложения

  - Добавление устройства

3.3. Добавление онлайн-устройства

- Часто задаваемые вопросы

## Безопасное использование батареек

### 1:  Камера и упаковочный лист

#### 1.1 Изображение камеры

1.2, Упаковочный лист

1 камера Zodikam A6WB        1 набор крепежных винтов

1 кабель микро-USB (2 м)     1 руководство пользователя

### Настройка камеры

  - Открутите винты в нижней части камеры LinkCam, откройте батарейный отсек.

  - Вставьте четыре батарейки типа АА в батарейный отсек, как показано на рисунке. При установке батареек в батарейный отсек внимательно следите за соблюдением полярности.

Шаг 1	Шаг 2

  - Вставьте TF-карту памяти в слот для карт памяти (как показано на рисунке). TF-карту памяти можно купить самостоятельно, максимальная емкость TF-карты - до 128 ГБ.

  - Закрутите крышку батарейного отсека винтами.

  - Чтобы перезагрузить устройство, выполните следующие действия, после чего вы услышите сигнал и увидите, что индикатор быстро мигает красным. Это означает, что устройство успешно перезагрузилось.

  - Прикрепите магнитный кронштейн на стену при помощи винтов, как показано на рисунке.

  - Примечания по установке.

- Размещать на высоте 2,1 метра от уровня земли.

- Угол наклона камеры - 15 градусов.

### Настройка приложения

  - Скачайте приложение и установите его на своем смартфоне одним из трех способов.

    - Вы можете бесплатно скачать приложение WeHome в магазине приложений App store и Google Play.

    - Вы можете найти поддержку на веб-сайте www.linkwil. com.

    - Вы можете просканировать указанный QR-код, чтобы установить приложение WeHome на смартфоне.

  - Добавление устройства.

    - Сначала убедитесь, что ваш смартфон подключен к локальной сети Wi-Fi 2.4G, и что это подключение стабильно; затем нажмите на значок приложения, установленного на смартфон, после чего появится следующий экран:

    - Нажмите на Add Device (Добавить устройство), вверху появится следующее:

    - Нажмите LinkCam, выберите Red led is blinking (Мигание красным), так вы получите доступ к экрану с QR-кодом, сам QR-код можно найти на нижней части прибора или же узнать у вашего продавца.

    - Введите пароль для Wi-Fi в локальной сети, как показано на следующих скриншотах:

    - Затем нажмите CONNECT TO WI-FI (Подключиться к Wi-Fi), после этого установите пароль доступа для входа в LinkCam.

    - Подождите 3 минуты, пока закончится настройка конфигурации (как на рисунке). Убедитесь, что на вашем телефоне установлен максимальный уровень громкости.

    - Через 180 секунд введите название для камеры, чтобы подтвердить и завершить успешную настройку.

==>	==>	Готово.

    - Если через 180 секунд ожидания экран показывает сбой настройки, проверьте, не является ли ваша сеть сетью 5G. Устройство не поддерживает сеть 5G. В этом случае перезагрузите устройство и повторите всю процедуру в сети 2.4G. В случае возникновения проблем свяжитесь с продавцом.

  - Добавление онлайн-устройства

    - Сначала убедитесь, что ваш смартфон подключен к локальной сети Wi-Fi 2.4G, и что подключение стабильно; затем нажмите на значок приложения, установленного на смартфон, после чего появится следующий экран:

(Рис.:3.3.1)

(Рис.:3.3.2)

    - Нажмите Add Device (Добавить устройство), откроется следующий экран:

    - Нажмите LinkCam.

    - Введите пароль доступа, который вы установили в прошлый раз (как показано ниже).

===>

    - , Нажмите Save (Сохранить) и ожидайте в течение 3-х минут, пока проводится настройка (как на рисунке).

    - Через 180 секунд введите имя камеры, чтобы подтвердить и завершить настройку.

===>	===>	Готово.

    - Если через 180 секунд ожидания экран показывает сбой настройки, проверьте, не является ли ваша сеть сетью 5G? Устройство не поддерживает сеть 5G. В этом случае перезагрузите устройство и повторите процедуру в сети 2.4G. В случае возникновения проблем свяжитесь с продавцом.

### Часто задаваемые вопросы

Ответ 1: Нет, не требует. Она на 100% беспроводная. LinkCam питается от 4 батареек типа AA. Может держать заряд до 800 дней. Также она может питаться от кабеля микро-USB.

Ответ 2: 6-8 месяцев бесперебойной работы, в зависимости от качества Wi-Fi-соединения, сигнала запуска – 15 с на запуск, 10 запусков в день.

Ответ 3: Да, поддерживает. Для этого необходимо хорошее

соединение с сетью.

Ответ 4: Три пользователя могут видеть изображение

одновременно, один пользователь может говорить.

Ответ 5: Камера LinkCam использует технологию связи P2P, изображение и видео не хранятся на сервисной платформе. Используется зашифрованный канал передачи между камерой LinkCam и вашим смартфоном.

Поэтому не беспокойтесь о конфиденциальности. Кроме того, мы рекомендуем изменить имя пользователя и пароль по умолчанию в приложении сразу после первого входа.

Ответ 6: Приложение поддерживает IOS 8.0 и выше,

android 4.0 и выше.

Ответ 7: Легко. Сначала прикрутите магнитный кронштейн к стене. Затем повесьте LinkCam на магнитный кронштейн. Также магнитный кронштейн можно прикрепить к ровной поверхности стены при помощи клея 3М и повесить на него камеру.

Ответ 8: Во-первых, перезагрузите камеру, проверьте мигает ли красным индикатор. Если не мигает, проверьте батарейки, уровень заряда, правильную установку батареек в батарейный отсек.

Во-вторых, проверьте сеть, камера LinkCam не поддерживает сеть 5G, поэтому проверьте, что у вас сеть 2.4G.

В-третьих, проверьте, хорошо ли ваш смартфон ловит сеть.

Наконец, при настройке держите смартфон и камеру LinkCam на расстоянии 2-х метров друг от друга.

Ответ 9: Повторно запустите приложение WeHome после перезагрузки смартфона, чтобы сохранить его рабочий фон;

Для телефонов на базе IOS видеозвонок принимается, когда приложение находится в сети, в противном случае вы будете получать только уведомления. Некоторые смартфоны отключаются от сети, как только экран блокируется на некоторое время. В этом случае приложение также не сможет подключиться к сети. Свяжитесь с поставщиком/продавцом вашего смартфона, чтобы удостовериться, что приложение на смартфоне может подключиться к сети.

Ответ 10: Сбросьте настройки в LinkCam (нажмите и удерживайте кнопку Reset более 3-х секунд, вы услышите сигнал и увидите, что индикатор мигает красным) и заново настройте камеру. Обратите внимание, что все данные на камере будут сброшены по умолчанию до заводских установок.

### Безопасное использование батареек

Батарейки могут взорваться, загореться и/или вызвать ожоги, если их разобрать, проколоть, разрезать, раздавить, закоротить, сжечь, перезарядить (одноразовые) или подвергнуть воздействию воды, огня или высоких температур. Чтобы обеспечить безопасность:

• Используйте только батарейки со встроенной системой защиты от перегрева.

- Не используйте поддельные или некачественные батарейки в беспроводных камерах LinkCam. Используйте батарейки только высокого качества, поставляемые официальными, известными производителями, такими как Panasonic®, Energizer®, или Duracell®.

- Не используйте перезаряжаемые батарейки.

- Не кладите батарейки в карман, в кошелек, а также в емкости, содержащие металлические предметы.

- Не храните батарейки с опасными или горючими материалами; храните их в прохладном, сухом, проветриваемом помещении.

- Если беспроводная камера LinkCam является водонепроницаемой, и ее можно без опасений использовать вне помещения, то батарейки или батарейный отсек необходимо защищать от попадания влаги до или во время установки.

- Всегда держите батарейки подальше от детей.

- Заменяйте все батарейки одновременно, при замене используйте батарейки одного типа, приобретенные в одно и то же время у одного производителя, правильно вставляйте их в батарейный отсек. Перед установкой батареек проверьте, что батарейный отсек пуст и в нем нет мусора. Следуйте указаниям в кратком руководстве пользователя и / или указаниям на беспроводной камере LinkCam.

- Следуйте местным правилам утилизации использованных батареек. В пределах, допустимых действующим законодательством, несоблюдение этих предупреждений и / или указаний может привести к повреждению беспроводной камеры LinkCam. Гарантия Linkwil на такие случаи не распространяется.

# Text boxes

TF

The   height  should

be 2.1meters from groud

==>

==>

В1:

Требует ли LinkCam питание от постоянного тока? Power Supply?

В2:

Как долго держится заряд при полной зарядке?

В3:	Поддерживает ли LinkCam потоковое видео?

В4:

Сколько пользователей LinkCam могут смотреть видео одновременно?

В5:

Насколько LinkCam надежна?

В6:

С какими версиями смартфонов совместима камера LinkCam?

В7:

Как прикрепить LinkCam к стене?

В8:	Не удается добавить устройство. Что делать?

В9:

Не принимаются видеозвонок. Что делать?

В10:

Забыл(а) пароль. Что делать?